# Российская Федерация (Россия)

# Республика Саха (Якутия)

Муниципальное образование «Город Мирный»

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

XXXI СЕССИЯ

# РЕШЕНИЕ

от  27.12.2010   № 31-8

О Программе «Развития систем газоснабжения в рамках разработанной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», городской Совет решил:

- Утвердить Программу «Развития систем газоснабжения в рамках разработанной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Город Мирный» Мирнинского района РС (Я), согласно приложению 1.

- Настоящее Решение вступает в силу момента его принятия.

- Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный».

- Контроль исполнения Решения возложить на комиссию по ЖКХ и отраслям промышленности (Панов А.А.).

Глава города                                          ____________________С.Ю. Александров

Приложение 1

к Решению городского Совета

от 27.12.2010   № 31-8

программА

развития систем газоснабжения в рамках разработанной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

2010

Содержание

Паспорт Программы	2

1.	Введение	4

2. Анализ состояния объектов газового комплекса	5

города	5

2.1. Инженерно-технический анализ.	5

2.2. Организационный анализ.	8

2.3. Экономический анализ.	12

2.4. Проблемы эксплуатации систем газоснабжения города, по следующим направлениям: надежность, качество, стоимость, экологичность.	13

3. Оценка доступности коммунальных услуг для населения.	14

4. Оценка текущего и прогнозного состояния рынка коммунальных услуг в сфере газоснабжения города.	15

5. Определение целевых параметров качества, надежности, эффективности и доступности коммунальных услуг сфере газоснабжения  на перспективу.	19

6. Определение технической политики для достижения выбранных целевых параметров программы развития систем газоснабжения города.	20

7. План программных мероприятий. график реализации. источники и объемы финансирования.	22

8. Определение показателей для проведения мониторинга реализации программы развития систем газоснабжения города.	26

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.	28

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.	32

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.	38

Паспорт Программы

| Наименование Программы – | Программа развития систем газоснабжения в рамках разработанной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) |
| --- | --- |
| Заказчик – | Администрация Муниципального образования «город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) |
| Разработчик Программы – | ООО «Лекс – Консалтинг» (г. Тюмень) |
| Цель и задачи Программы – | Развитие систем газоснабжения эффективное, качественное и надежное снабжения энергетическими ресурсами с минимальными издержками. Обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятий газового комплекса и потребителей. Основная задача программы развития системы газоснабжения города – оптимизация, развитие и модернизация систем газоснабжения, сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров улучшения их состояния. |
| Важнейшие целевые показатели – | Основные показатели достижения целей: 1. Доля объектов жилищного строительства, подключенная по регламентным процедурам и в регламентные сроки к системе газоснабжения; 2. Доля заявленной нагрузки, фактически присоединенной к системе газоснабжения; 3. Доля населения, использующего автономные источники теплоснабжения и горячего водоснабжения; 4. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре в части газоснабжения; 5. Индекс нового строительства; 6. Уровень загрузки производственных мощностей; 7. Рентабельность деятельности организаций коммунального комплекса. |
| Сроки и этапы реализации Программы – | Программа реализуется в течение 2009 – 2020 годов. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Необходимый объем финансирования Программы: 52457,9 тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться собственные средства предприятия. |

## Введение

Программа развития системы газоснабжения муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), разработана в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Мирный.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, была разработана по заказу Администрации города Мирный с привлечением в качестве подрядчика ООО «Лекс-Консалтинг» в 2009 году, и утверждена решением XXIII сессии городского Совета №23 – 1 от 25 декабря 2009 года.

Целью Программы развития систем газоснабжения муниципального образования «город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) является развитие систем газоснабжения. Обеспечение эффективного, качественного и надежного снабжения энергетическими ресурсами с минимальными издержками. Обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятий газового комплекса  и потребителей. Улучшение экологической ситуации в городе.

Основная задача программы системы газоснабжения города – оптимизация, развитие и модернизация  систем газоснабжения, сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров улучшения их состояния.

Программа представляет собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития системы газоснабжения города.

Основанием для разработки Программы являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

4. Проект корректировки генерального плана города Мирного Республики Саха (Якутия) выполненный ОАО ПИ «Новосибгражданпроект» в 2007 г.

## 2. Анализ состояния объектов газового комплекса

## города

## 2.1. Инженерно-технический анализ.

С 1987 года газоснабжение города Мирного осуществляется по магистральному газопроводу (МГ) «Таас – Юрях  – Мирный» со Средне – Ботуобинского  нефтегазоконденсатного месторождения.

Производительность временной установки подготовки газа (ВТУ) в настоящее время составляет около 2 млн. м3 газа в сутки.

Поставка газа потребителям осуществляется АГРС – 10 (пропускная способность – 60 тыс. м3 /час.) в соответствии с правилами подачи газа газопроводам и потребителям.

В 2007 году истёк нормативный срок эксплуатации (20лет) АГРС – 10. В результате проведения экспертизы промышленной безопасности, был продлён срок эксплуатации на 2года (до 2009г). Планируется строительство новой газораспределительной станции.

В настоящее время в городе Мирном газифицированы и успешно работают предприятия по производству тепловой энергии представленные в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Источники тепловой энергии города Мирного, потребители газа

| № п/п | Наименование котельной | Ведомственная принадлежность котельной, год ввода в эксплуатацию | КПД котлов (%) | Год последнего капитального ремонта котельной и котлов | Вид топлива и поставщик (марка топлива) | Кол-во котлов | Мощность котельной (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северо-восточная котельная (СВК) | ПТВС АК «АЛРОСА», 1985 г. | 90 | 2006 | Природный газ, метан (резерв дизтопливо) ОАО «АЛРОСА-Газ» | 6 | 433,3 |
| 2 | Котельная Промзоны | ПТВС АК «АЛРОСА» (ЗАО), 1984 г. | 91 | 2006 | Природный газ, метан (резерв дизтопливо) ОАО «АЛРОСА-Газ» | 3 | 60 |
| 3 | БСИ | ПТВС АК «АЛРОСА», 1964 г. | 92 | 2006 | Природный газ ОАО «АЛРОСА-Газ» | 4 | 26,6 |
| 4 | Мирнинская государственная районная электростанция | ОАО АК «Якутскэнерго» | 90 | 2005 | Природный газ ОАО «АЛРОСА-Газ» |  | 50,64 |

Также газовым топливом пользуются предприятия города, подразделения АК «АЛРОСА» (фабрика №3, КСМ, рудник «Интернациональный»).

За счёт привлечения средств частного бизнеса, с определённой динамикой развивается газификация города, особенно Северной промзоны. Переведён на газовое топливо асфальтобетонный завод.

Для уменьшения  затрат на теплоснабжение предлагается перевести данные базы «АЛРОСА», а именно: МСМТ, Ботуобинской экспедиции, ЦНИГРИ, Нюрбинского ГОКа на автономные источники теплоснабжения, работающие на газе.

Газификация жилищного фонда в микрорайонах города не проводилась, хотя в малых населённых городах наиболее эффективное и надёжное теплоснабжение обеспечивает установка газовых котлов в жилых домах.

Проектом генерального плана предлагается газификация микрорайона Заречный, микрорайонов вдоль  шоссе 50лет Октября, микрорайон вдоль  ручья лога Безымянный.

Планируется застраивать VIII микрорайон (25 квартал) многоэтажными каменными домами, оборудованными индивидуальными газовыми автоматизированными котельными.

В программе (проект) газификации Мирнинского района включены следующие  мероприятия по газоснабжению города:

- выполнение схемы газоснабжения г. Мирного в рамках разработки перспективного развития г. Мирного, институтом «ГИПРОНИИГАЗ» г. Новосибирск;

- газификация микрорайона «Заречный» со строительством газопровода – отвода, АГРС и ГРПШ.

К районам нового строительства  проектом  генплана  города Мирного предусматривается развитие газопроводов среднего давления. Газификация микрорайонов улучшит условия проживания населения и решит социальные вопросы получения жилья населения с небольшими доходами.

## 2.2. Организационный анализ.

Распределительные системы газоснабжения на современном этапе представляют собой сложный комплекс сооружений, состоящий из следующих основных элементов:

- газовых кольцевых, тупиковых и смешанных сетей низкого, среднего и высокого давления, проложенных на территории города или другого населенного пункта внутри кварталов и внутри зданий;

- газораспределительных станций (ГРС), газорегуляторных пунктов и установок (ГРП и ГРУ), систем связи, автоматики и телемеханики.

Весь комплекс сооружений должен обеспечивать бесперебойную подачу газа потребителям. В системе должно быть предусмотрено отключение отдельных ее элементов и участков газопроводов для производства ремонтных и аварийных работ, она должна обеспечивать бесперебойную подачу газа потребителям, быть простой, безопасной, надежной и удобной в эксплуатации.

Эксплуатация газового хозяйства города осуществляется специальной организацией.

Объем работ и структура эксплуатационных организаций определяется реализацией газа, протяженностью распределительных газопроводов, количеством газифицированных объектов, коммунально-бытовых и промышленных предприятий и т. д.

На рисунке 2.2.1. приведена примерная структурная схема управления газовым хозяйством города.

Рисунок 2.2.1. Структурная схема организации газового хозяйства города.

Производственно-технический отдел (ПТО) осуществляет техническое планирование нового строительства  систем газоснабжения города, обеспечивает проектно-сметной документацией все стадии проектирования, контролирует работу по стандартизации и нормализации выпуска продукции, принимает участие в разработке технических норм расхода материалов. ПТО производит прием в эксплуатацию всех объектов газоснабжения, рассматривает и согласовывает проекты газификации жилых домов, учреждений, коммунально-бытовых и промышленных предприятий, обеспечивает прием и хранение технической документации, координирует планы работ по строительству системы газоснабжения города с планами других ведомств.

Отдел эксплуатации обеспечивает контроль за работой уличных газопроводов (и всех сооружений на них), газорегуляторных пунктов, домовых газовых сетей и газовых приборов, за обслуживанием газифицированных коммунально-бытовых и промышленных предприятий. Составляет ежегодно планы по капитальному ремонту уличных газовых сетей с обеспечением этих работ технической документацией и ведением контроля за выполнением плана капитального ремонта, согласовывает заявки ЭУ на материалы и оборудование. Осуществляет контроль за своевременным обнаружением утечек газа и их ликвидацией, составляет сводные технические и производственные инструкции, ведет расследование жалоб потребителей газа и представляет выводы  о  результатах   проверки.

Отдел режимов работает круглосуточно с посменным дежурством диспетчеров. По согласованию с отделом эксплуатации отдел режимов через дежурный персонал устанавливает и регулирует газовые режимы в городских сетях высокого, среднего и низкого давлений. Отдел режимов обеспечивает нормальное газоснабжение города, регулирует суточный и сезонный отпуск газа в зависимости от установленного им лимита и фактической поставки газа городу, обеспечивая в первую очередь нормальное газоснабжение населения и коммунально-бытовых предприятий города.

Режимный отдел оперативно контролирует выполнение плана поставки газа и соблюдение кондиций газа в соответствии с ГОСТом, обеспечивает снижение давления газа в микрорайонах для ремонтно-строительных и аварийных работ на газопроводах по заявкам эксплуатационных контор. Отдел принимает решения по локализации и ликвидации аварий в городском газовом хозяйстве.

Газовая инспекция осуществляет контроль за соблюдением правил безопасности в газовом хозяйстве, правил технической эксплуатации и техники безопасности в газовом хозяйстве, технических условий, СН и П, действующего законодательства по вопросам безопасности в газоснабжении, приказов и инструкций. Она контролирует правильность приема в эксплуатацию сооружений газового хозяйства и газифицированных объектов, ведет анализ и учет аварий и несчастных случаев на газопроводах и газифицированных объектах хозяйств управления, разрабатывает мероприятия по их предупреждению.

Эксплуатационные участки (ЭУ) обеспечивают непосредственную эксплуатацию городского газового хозяйства. ЭУ, находящиеся в черте города, обслуживают газопроводы низкого давления, домовые системы и коммунально-бытовые предприятия, работающие на газе низкого давления, а также газорегуляторные   пункты.

Основной задачей деятельности ЭУ является организация эксплуатации газового хозяйства для обеспечения надежного бесперебойного и безопасного газоснабжения потребителей. Для этой цели ЭУ проводят текущий и профилактический осмотр и ремонт, ликвидируют утечки газа на уличных и дворовых газопроводах и на всех относящихся к ним сооружениях и оборудовании. ЭУ осуществляет технический надзор и техническую приемку вновь проложенных уличных и дворовых газовых сетей, а также ввод в эксплуатацию принятых газопроводов. Принимают в эксплуатацию внутренние газовые сети и оборудование жилых домов, предприятий общественного питания, котельных, детских учреждений,   школ,   мелких   коммунально-бытовых   предприятий и других объектов, снабжаемых газом от сетей низкого давления и  от  настенных  шкафных  регуляторных  установок. ЭУ обеспечивают  соблюдение правил технической эксплуатации газового хозяйства и газифицированных объектов города, осуществляют приемку и эксплуатацию, пуск и техническую наладку агрегатов, оборудования, а также автоматики безопасности и регулирования, проводят анализы газовоздушной среды  в  помещении   и   колодцах.

## Аварийная служба (АС) обеспечивает бесперебойное и безопасное газоснабжение города. В любое время суток аварийная служба ликвидирует выявленные утечки газа в домовых, квартирных газопроводах и газовых приборах, локализует и ликвидирует утечку газа на подземных газопроводах высокого, среднего и низкого давлений. АС ведет учет и анализ причин, вызывающих утечку газа. Для оперативного выполнения работ служба должна иметь необходимый транспорт,  механизмы,   приспособления  и  инструменты.

## 2.3. Экономический анализ.

## В целях проведения экономического анализа затрат на услугу газоснабжения необходимо проанализировать фактические затраты на производство услуги в 2005 – 2008 гг., плановые показатели 2009 г. и расчеты организации коммунального комплекса на 2010 г.

В связи с отсутствием необходимых исходных данных выполнить данную  работу не представляется возможным.

## 2.4. Проблемы эксплуатации систем газоснабжения города, по следующим направлениям: надежность, качество, стоимость, экологичность.

Основными показателями работы всех систем коммунальной инфраструктуры, в том числе и газоснабжения, являются:

Надежность – выражается в наличии бесперебойного доступа к услуге соответствующего качества;

Качество – выражается  в обеспечении требуемых показателей определенной услуги;

Доступность – выражается в возможности свободно получить доступ к услуге, оплатив ее реальную стоимость;

Экологичность – выражается в минимизации, а при возможности полном отсутствии факторов производства ведущих к загрязнению окружающей среды, а также влияющих на физическое состояние человека и его экологическую безопасность;

Эффективность – выражается в надежном и качественном обеспечении потребителя услугой с использованием минимального объема энергетических, экономических и человеческих ресурсов при ее производстве, что в конечном итоге отражается на ее доступности и экологичности.

В целом дать оценку проблемам эксплуатации в части предоставления услуги газоснабжения населению города Мирного, в соответствии с вышеуказанными показателями, не представляется возможным, в силу отсутствия наработанной статистики в данной области.

В качестве основной проблемы, которую можно выделить  из вышеуказанного перечня, является доступность услуги как таковой. В районах существующей и предусмотренной проектом генерального плана индивидуальной застройки отсутствует возможность подключения потребителей к системе газоснабжения.

## 3. Оценка доступности коммунальных услуг для населения.

Под доступностью для потребителей услуг организаций коммунального комплекса в соответствии с указанным выше Постановлением понимается доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифов) для потребителей.

В малых населённых городах наиболее эффективное и надёжное теплоснабжение обеспечивает установка газовых котлов в жилых домах. По энергетической эффективности индивидуальное теплоснабжение на базе современного высокотехнологичного бытового котла в индивидуальном доме почти в 2 раза превосходит районную котельную.
Индивидуальное теплоснабжение один из самых перспективных секторов теплоэнергетики.

Однако на сегодняшний момент газификация жилищного фонда в микрорайонах города Мирного практически не проводилась, с точки  зрения физической доступности в городе Мирном, газоснабжение можно отнести к разряду услуг, к которым доступ для потребителей ограничен. В районах  существующей и предполагаемой генеральным планом перспективной застройки, отсутствует возможность подключения объектов к системе газоснабжения.

Информация о стоимости услуги, для оценки экономической доступности для населения, отсутствует.

Таким образом, можно сказать, что в городе Мирном газоснабжение как услуга для населения является недоступной, и одной из задач данной программы является изменить данную ситуацию. Реализация предусмотренных программой мероприятий, позволит обеспечить доступность газоснабжения для населения тем самым, стимулируя развитие индивидуального малоэтажного строительства в городе Мирном.

## 4. Оценка текущего и прогнозного состояния рынка коммунальных услуг в сфере газоснабжения города.

Развитие газовых сетей в городе Мирном зависит от появления новых потребителей природного газа. В настоящее время основными потребителями природного газа на территории города Мирный являются промышленные предприятия, объекты коммунальной сферы в частности основные источники теплоснабжения города СВК, БСИ, Котельная промзоны и Мирнинская ГРЭС.

Проект корректировки генерального плана города Мирного предусматривает развитие индивидуального усадебного строительства с газификацией микрорайонов малоэтажной застройки. Проектом генерального плана предлагается газификация микрорайона Заречный, микрорайонов вдоль шоссе. 50лет Октября, микрорайонов вдоль ручья лога Безымянный. Застройку микрорайонов планируется осуществить 2 – 3 этажными блокированными жилыми домами с приусадебными участками и гаражами. Проектом газификации города, предлагается теплоснабжение этих микрорайонов решить, используя индивидуальные малометражные источники тепла - котлы типа «ЗИОСАБ», «Ставан» (АО «Подольский машзавод»), ACV (Бельгия). Эти котлы могут работать на жидком или газообразном топливе. В качестве резервных или добавочных автономных источников теплоснабжения зданий и помещений можно предложить электронагреватели типа «ЭПЗ» завода «Станкотерм».

Общая площадь малоэтажного индивидуального жилья с учетом строительства и реконструкции на расчетный срок составит – 131,64 тыс. м2. Распределение по микрорайонам  предполагаемой застройки представлено в таблице 4.1.

По проектируемой жилой застройке общие тепловые расходы на отопление и горячее водоснабжение зданий определены по удельным показателям на 1м2 общей площади, которые расчетный срок строительства составят:

для 1-2 этажной застройки qo = 213,26 Вт/м2;

для 3-4 этажной застройки qo = 136,26 Вт/м2;

для 5 этажной и более застройки qo = 115,26 Вт/м2.

Таблица 4.1. Распределение жилищного фонда и населения по микрорайонам индивидуальной усадебной  застройки, рассматриваемым для целей газоснабжения

| № микрорайона | Жилой фонд общей площади, тыс. м2 | Население, тыс. чел |
| --- | --- | --- |
|  | Существующий | Убыль жилого фонда | Новое строительство | Всего с учетом существующего сохраняемого |  |
| IV-а | 22,2 | 2,2 | 8,0 | 28,0 | 1,2 |
| IV-б | 5,0 | - | - | 5,0 | 0,2 |
| V-а | 10,94 | - | 2,1 | 13,04 | 0,6 |
| V-г | 0,8 | - | 3,0 | 3,8 | 0,2 |
| IX-а, п. Газовик | 4,8 | - | - | 4,8 | 0,2 |
| IX-б | - | - | 14,8 | 14,8 | 0,6 |
| IX-в | - | - | 3,7 | 3,7 | 0,2 |
| XI, п.Заречный | 6,0 | - | 52,5 | 58,5 | 2,5 |
| Итого | 49,74 | 2,2 | 84,1 | 131,64 | 5,7 |

Территориальное расположение на схеме города микрорайонов малоэтажной застройки подлежащих газификации представлено на рисунке 4.1.

Принимая во внимание определенную проектом генерального плана величину удельного потребления тепловой энергии на 1м2 для 1 – 2 этажной застройки к расчетному периоду в размере qо=213,26 Вт/м2, а расчетную удельную теплоту сгорания газа Qн=8500 ккал/м3, определяем предполагаемый объем потребления газа потребителями. Расчет предполагаемого объема потребления газа с разбивкой по микрорайонам представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Укрупненный расчет потребности в газе

| № микрорайона | Общая площадь, м2 | Удельное теплопотребление, Вт/м2 | Расчетная потребность в тепловой по микрорайону, МВт | Расчетная потребность в газе микрорайону, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV-а | 28000 | 213,26 | 5,97 | 543,74 |
| IV-б | 5000 | 213,26 | 1,07 | 97,10 |
| V-а | 13040 | 213,26 | 2,78 | 253,23 |
| V-г | 3800 | 213,26 | 0,81 | 73,79 |
| IX-а, п. Газовик | 4800 | 213,26 | 1,02 | 93,21 |
| IX-б | 14800 | 213,26 | 3,16 | 287,40 |
| IX-в | 3700 | 213,26 | 0,79 | 71,85 |
| XI, п.Заречный | 58500 | 213,26 | 12,48 | 1136,02 |
| Итого | 131640 |  | 28,07 | 2556,34 |

Таким образом, потребность в газе для обеспечения существующей и предусмотренной генеральным планом индивидуальной усадебной застройки составит 2556,34 м3/ч.

Рисунок 4.1. Территориальное расположение на схеме города микрорайонов малоэтажной застройки подлежащих газификации.

## 5. Определение целевых параметров качества, надежности, эффективности и доступности коммунальных услуг сфере газоснабжения  на перспективу.

Основные целевые параметры показателей указанных в разделе 2.4., применительно к системе газоснабжения города Мирного с учетом перспективного развития, представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Целевые параметры показателей работы системы газоснабжения

| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| --- |
| Надежность | 1. Обеспечение бесперебойной подачи газа потребителю в необходимом объеме с требуемыми параметрами. 2. Поддержание поставщиком величины давления газа на выходе газорегуляторных станций (ГРС) и ГРП на уровне номинальной, определенной проектом |
| Качество | 1. Подача газа к установкам потребителя в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ 5542- 87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунального назначения. Технические условия» |
| Экологичность | 1. Соответствие интенсивности запаха (степени одоризации) ГОСТ 22387.5-77 «Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения интенсивности запаха» 2. Низкий уровень загрязненности выбросов в атмосферу. 3. Низкий уровень загрязненности технологических отходов сбрасываемых в канализационные сети и открытые источники. 4. Эффективная утилизация производственных отходов. |

## 6. Определение технической политики для достижения выбранных целевых параметров программы развития систем газоснабжения города.

Распределение, сбыт, потребление газа являются звеньями единого непрерывного технологического процесса. Надежное и эффективное функционирование газоснабжения города возможно только на основе единства технической политики системы.

## Под технической политикой в газоснабжении города, следует понимать совокупность положений и принципов, определяющих основные пути и цели технологического развития, направления ее ресурсного обеспечения, технического развития, уровень и тип энергетического оборудования, технических уровень эксплуатации, диагностики и управления газоснабжением города.

Основные цели технической политики:

- Стимулирование развития индивидуальной усадебной застройки в городе Мирном как этапа реализации развития города;

- Улучшение экологической ситуации на территории города;

- Развитие системы газоснабжения города Мирного, повышение надежности.

Основные задачи технической политики:

- Строительство газовых сетей среднего и низкого давления в районах существующей и планируемой индивидуальной усадебной застройки города Мирного;

- Повышение эффективности использования газа;

- Обеспечение качественных параметров поставляемого газа в соответствии с ГОСТ 5542- 87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунального назначения. Технические условия»;

- Повышение надёжности, живучести, управляемости и эффективности систем газоснабжения путем оптимизации схем газовых сетей, использования при строительстве сетей современных материалов и оборудования.

- Создание технологической инфраструктуры, способствующей эффективному функционированию системы газоснабжения города;

- Совершенствование технологий эксплуатации, технического обслуживания и ремонта газового  оборудования и сетей, зданий и сооружений.

- Развитие оперативно-диспетчерского управления и технологической инфраструктуры системы в целом.

## 7. План программных мероприятий. график реализации. источники и объемы финансирования.

Финансирование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры может осуществляться из следующих источников:

– тарифы на подключение и инвестиционные надбавки к тарифу для потребителей (собственные средства предприятия).

После уточнения необходимых объемов финансирования для реализации Программы в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, для обеспечения финансирования утверждаются тарифы на подключение объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционные надбавки к тарифу для потребителей. Тарифы на подключение и надбавки могут являться основными источниками финансирования реализации инвестиционных программ и настоящей Программы.

За счет тарифа на подключение объектов нового строительства реализуются только те мероприятия, которые направлены на обеспечение возможности подключения данных объектов (увеличение мощности источников, пропускной способности сетей, подведение сетей к участкам перспективной застройки и т. п.).

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

– бюджетные средства.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры может предусматривать бюджетное финансирование в части развития объектов инженерной инфраструктуры. Это позволяет снизить стоимость подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры. Объемы бюджетного финансирования уточняются с учетом возможностей окружного и местного бюджетов на очередной финансовый год.

Если в ходе реализации Программы выделяются бюджетные средства на реализацию мероприятий, участвующих программе, то инвестиционные программы соответствующих организаций коммунального комплекса должны быть пересмотрены в сторону сокращения на объем выделяемых бюджетных средств с пересмотром тарифа на подключение в сторону сокращения.

– привлеченные средства.

При разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса могут также учитывать привлеченные средства, в том числе кредиты, займы, выручку от выпуска облигационных займов, акций и т.п. Привлеченные средства будут компенсированы за счет средств организаций коммунального комплекса в порядке, определенном действующими нормативными правовыми документами в сфере тарифного регулирования и бухгалтерского учета.

Перечень программных мероприятий с указанием объема и источника финансирования представлен в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Перечень программных мероприятий с указанием объема и источника финансирования.

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИЧЕСТВО (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектные работы |  | 5160,0 |  |
| 1 | Проект на газификацию "г. Мирный. Застройка микрорайона Заречный. Квартал индивидульных жилых домов. Газоснабжение" | 1 | 2296,0 | Бюджетные средства |
| 2 | Проект на газификацию "г. Мирный. Газоснабжение индивидуальных жилых домов 19 квартала и района улицы Весенняя", производственной базы "МАУ ГЖКХ"(Микрорайон IVа, IVб, Vа, Vг.) | 1 | 1804,0 |  |
| 3 | Проект на газификацию "г. Мирный. Газоснабжение индивидуальных жилых домов Разработка проекта газификации микрорайонов IX а, (п. Газовик), IX б, IX в" | 1 | 1060,0 |  |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |
|  | Микрорайон XI (п. Заречный) |  | 21134,7 |  |
| 1 | Строительство АГРС, 5000 м3/ч, шт | 1 | 4500,0 | Собственные средства предприятия |
| 2 | Строительство газопровода среднего давления от вновь построенной АГРС, Dy=100 мм, м | 3455 | 5078,9 |  |
| 3 | Строительство газораспределительных пунктов (ГРП) в районе ул. Восточная с подключением к вновь построенному газопроводу среднего давления, шт | 2 | 975,0 |  |
| 4 | Строительство газопровода низкого давления в районе существующей застройки (ул. Восточная, ул. Кузьмина) с подключением к ГРП, Dy=50мм, м (сектор а) | 2293 | 1582,2 |  |
| 5 | Строительство газораспределительных пунктов (ГРП) в районе первой очереди строительства с подключением к вновь построенному газопроводу среднего давления, шт | 3 | 1462,5 |  |
| 6 | Строительство газопровода низкого давления в районе первой очереди строительства с подключением к ГРП, Dy=50мм, м (сектор б, в) | 6260 | 4319,4 |  |
| 7 | Строительство газораспределительных пунктов (ГРП) в районе подлежащем застройке к расчетному периоду с подключением к вновь построенному газопроводу среднего давления, шт | 2 | 975,0 | Собственные средства предприятия |
| 8 | Строительство газопровода низкого давления в районе подлежащем застройке к расчетному периоду с подключением к ГРП, Dy=50мм, м (сектор г, д) | 3249 | 2241,8 |  |
|  | Микрорайон IV а, IV б, V а, V г (.район ул. Аммосова-Гагарина) |  | 16441,6 |  |
| 1 | Строительство газопровода среднего давления в районе микрорайонов IV а, IVб, V а, (ул. Аммосова-Гагарина-Индустриальная-Ленина) с врезкой в действующий газопровод, Dy=100 мм, м | 3160 | 4645,2 | Собственные средства предприятия |
| 2 | Строительство газораспределительных пунктов (ГРП) в районе ул. Гагарина для микрорайона Vг, с подключением к действующему газопроводу среднего давления, шт | 2 | 975,0 |  |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Vг (первая очередь строительства) с подключением к ГРП, Dy=50мм, м | 3194 | 2203,9 |  |
| 4 | Строительство газораспределительных пунктов (ГРП) в районе существующей застройки и второй очереди строительства (микрорайоны IV а, IV б, V а) с подключением к вновь построенному газопроводу среднего давления, шт. | 6 | 2925,0 |  |
| 5 | Строительство газопровода низкого давления в районе существующей застройки и второй очереди строительства (микрорайоны IV а, IV б, V а) с подключением к ГРП, Dy=50мм, м | 8250 | 5692,5 |  |
|  | Микрорайон IX а, (п. Газовик), IX б, IX в (район ул. 50 лет Октября) |  | 9721,6 |  |
| 1 | Строительство газопровода среднего давления по улице 50 лет Октября, с закольцовкой в районе микрорайонов IX б, IX в, к микрорайону IX а, (п. Газовик), с подключению к действующему газопроводу, Dy=100мм, м | 3020 | 4439,4 | Собственные средства предприятия |
| 2 | Строительство газораспределительного пункта (ГРП) в районе п. Газовик (микрорайон IX а) с подключением к вновь построенному газопроводу среднего давления, шт. | 1 | 487,5 |  |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления в районе существующей застройки (IX а, (п. Газовик)) с подключением к ГРП, Dy=50мм, м | 1250 | 862,5 |  |
| 4 | Строительство газораспределительных пунктов (ГРП) в районе нового строительства (микрорайон IX б, IX в), с подключением к вновь построенному газопроводу среднего давления, шт. | 3 | 1462,5 |  |
| 5 | Строительство газопровода низкого давления в районе нового строительства (микрорайон IX б, IX в) с подключением к ГРП, Dy=50мм, м | 4130 | 2469,7 |  |
|  | ИТОГО ПО ГАЗИФИКАЦИИ г. МИРНОГО |  | 52457,9 |  |

План программных мероприятий, обеспечивающих развитие систем газоснабжения города Мирного, с указанием сроков реализации и объемов финансирования с распределением по годам, приведен в приложении 2.

## 8. Определение показателей для проведения мониторинга реализации программы развития систем газоснабжения города.

Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Мирный в части газоснабжения, и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы показателей.

Оценка эффективности реализации настоящей Программы будет осуществляться согласно следующим показателям:

1. Доля объектов жилищного строительства, подключенная по регламентным процедурам и в регламентные сроки к системе газоснабжения – характеризует эффективность реализации договоров подключения. Он рассчитывается как отношение количества объектов жилищного строительства, подключенных по регламентным процедурам и в регламентные сроки к системе газоснабжения, к общему количеству объектов строительства за один год. Положительную динамику характеризует рост данного показателя;

2. Доля заявленной нагрузки, фактически присоединенной к системе газоснабжения – характеризует способность организаций коммунального комплекса обеспечить заявленную нагрузку и доступность платы за подключение. Показатель рассчитывается как отношение объема фактически подключенной нагрузки к запланированному объему подключенной нагрузки по данному виду систем коммунальной инфраструктуры за данный год;

3. Доля населения, использующего автономные источники теплоснабжения и горячего водоснабжения - отражает доступность газоснабжения как услуги. Рост значения данного показателя будет означать, рост доступности газоснабжения для потребителей;

4. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре в части газоснабжения – отражает уровень доступности для потребителей коммунальных услуг. Он рассчитывается как отношение численности населения, получающего коммунальные услуги к численности населения муниципального образования;

5. Индекс нового строительства – рассчитывается  как отношение протяженности построенных сетей к общей протяженности сетей и его рост свидетельствует об эффективности использования средств, полученных за счет реализации инвестиционных программ;

6. Уровень загрузки производственных мощностей – рассчитывается как отношение фактической производительности оборудования к установленной производительности оборудования. Об эффективности будет свидетельствовать рост данного показателя.

7. Рентабельность деятельности организаций коммунального комплекса – рассчитывается как отношение прибыли до налогообложения к выручке организаций коммунального комплекса. Об эффективности будет свидетельствовать повышение рентабельности деятельности организаций коммунального комплекса.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

## РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МИКРОРАЙОНОВ

## ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УСАДЕБНОЙ ЗАСТРОЙКИ

ГОРОДА МИРНОГО

Приложение 1.1. Расчетная схема газоснабжения микрорайона XI (п. Заречный)

Приложение 1.2. Расчетная схема газоснабжения микрорайонов  IVа, IVб, Vа, Vг.

Приложение 1.3. Расчетная схема газоснабжения микрорайонов  IXа, IXб, IXв.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИРНОГО С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Приложение 2.

К программе развития систем газоснабжения в рамках разработанной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

Перечень программных мероприятий по развитию систем газоснабжения города Мирного

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИЧЕСТВО (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
|  | Проектные работы |  | 5160,0 | 0,0 | 4100,0 | 1060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Проект на газификацию "г. Мирный. Застройка микрорайона Заречный. Квартал индивидульных жилых домов. Газоснабжение" | 1 | 2296,0 |  | 2296,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект на газификацию "г. Мирный. Газоснабжение индивидуальных жилых домов 19 квартала и района улицы Весенняя", производственной базы "МАУ ГЖКХ"(Микрорайон IVа, IVб, Vа, Vг.) | 1 | 1804,0 |  | 1804,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проект на газификацию "г. Мирный. Газоснабжение индивидуальных жилых домов Разработка проекта газификации микрорайонов IXа, (п. Газовик), IX б, IX в" | 1 | 1060,0 |  |  | 1060,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микрорайон XI (п. Заречный) |  | 21134,7 | 0,0 | 0,0 | 9578,9 | 2557,2 | 5781,9 | 3216,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Строительство АГРС, 5000 м3/ч, шт | 1 | 4500,0 |  |  | 4500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство газопровода среднего давления от вновь построенной АГРС, Dy=100 мм, м | 3455 | 5078,9 |  |  | 5078,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство газораспределительных пунктов (ГРП) в районе ул. Восточная с подключением к вновь построенному газопроводу среднего давления, шт | 2 | 975,0 |  |  |  | 975,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство газопровода низкого давления в районе существующей застройки (ул. Восточная, ул. Кузьмина) с подключением к ГРП, Dy=50мм, м (сектор а) | 2293 | 1582,2 |  |  |  | 1582,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство газораспределительных пунктов (ГРП) в районе первой очереди строительства с подключением к вновь построенному газопроводу среднего давления, шт | 3 | 1462,5 |  |  |  |  | 1462,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство газопровода низкого давления в районе первой очереди строительства с подключением к ГРП, Dy=50мм, м (сектор б, в) | 6260 | 4319,4 |  |  |  |  | 4319,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство газораспределительных пунктов (ГРП) в районе подлежащем застройке к расчетному периоду с подключением к вновь построенному газопроводу среднего давления, шт | 2 | 975,0 |  |  |  |  |  | 975,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство газопровода низкого давления в районе подлежащем застройке к расчетному периоду с подключением к ГРП, Dy=50мм, м (сектор г, д) | 3249 | 2241,8 |  |  |  |  |  | 2241,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Микрорайон IV а, IV б, V а, V г (.район ул. Аммосова-Гагарина) |  | 16441,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4645,2 | 3178,9 | 5925,0 | 2692,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Строительство газопровода среднего давления в районе микрорайонов IV а, IVб, V а, (ул. Аммосова-Гагарина-Индустриальная-Ленина) с врезкой в действующий газопровод, Dy=100 мм, м | 3160 | 4645,2 |  |  |  | 4645,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство газораспределительных пунктов (ГРП) в районе ул. Гагарина для микрорайона Vг, с подключением к действующему газопроводу среднего давления, шт | 2 | 975,0 |  |  |  |  | 975,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Vг (первая очередь строительства) с подключением к ГРП, Dy=50мм, м | 3194 | 2203,9 |  |  |  |  | 2203,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство газораспределительных пунктов (ГРП) в районе существующей застройки и второй очереди строительства (микрорайоны IV а, IV б, V а) с подключением к вновь построенному газопроводу среднего давления, шт | 6 | 2925,0 |  |  |  |  |  | 2925,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство газопровода низкого давления в районе существующей застройки и второй очереди строительства (микрорайоны IV а, IV б, V а) с подключением к ГРП, Dy=50мм, м | 8250 | 5692,5 |  |  |  |  |  | 3000,0 | 2692,5 |  |  |  |  |  |
|  | Микрорайон IX а, (п. Газовик), IX б, IX в (район ул. 50 лет Октября) |  | 9721,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4439,4 | 2812,5 | 2469,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Строительство газопровода среднего давления по улице 50 лет Октября, с закольцовкой в районе микрорайонов IX б, IX в, к микрорайону IX а, (п. Газовик), с подключению к действующему газопроводу, Dy=100мм, м | 3020 | 4439,4 |  |  |  | 4439,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство газораспределительного пункта (ГРП) в районе п. Газовик (микрорайон IX а) с подключением к вновь построенному газопроводу среднего давления, шт | 1 | 487,5 |  |  |  |  | 487,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления в районе существующей застройки (IX а, (п. Газовик)) с подключением к ГРП, Dy=50мм, м | 1250 | 862,5 |  |  |  |  | 862,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство газораспределительных пунктов (ГРП) в районе нового строительства (микрорайон IX б, IX в), с подключением к вновь построенному газопроводу среднего давления, шт | 3 | 1462,5 |  |  |  |  | 1462,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство газопровода низкого давления в районе нового строительства (микрорайон IX б, IX в) с подключением к ГРП, Dy=50мм, м | 4130 | 2469,7 |  |  |  |  |  | 2469,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ГАЗИФИКАЦИИ г. МИРНОГО |  | 52457,9 | 0,0 | 4100,0 | 10638,9 | 11641,8 | 11773,3 | 11611,5 | 2692,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  на разработку инвестиционной программы по развитию коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения

## г. Мирный

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по развитию коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Мирный.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛИ:

- повышение надежности работы систем газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение доступности для потребителей услуг системы газоснабжения;

- обеспечение экологической безопасности проектов.

ЗАДАЧИ:

- реализация мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Мирный в части газоснабжения, согласно Приложению 1.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт программы

Введение

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования Инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

1. Цели и задачи Программы.

2. Сроки и этапы реализации Программы.

3.Описание действующей системы газоснабжения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

4. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

5. Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы газоснабжения с разбивкой по годам.

6. Организационный план реализации Инвестиционной программы.

7. Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

8. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы.

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы производится в текущих ценах периода разработки инвестиционной программы без учета НДС. При определении финансовых потребностей инвестиционной программы необходимо выделить мероприятия, финансируемые за счет надбавок к тарифам, и мероприятия, финансируемые за счет бюджетных средств. Расчет планируемых финансовых средств на развитие технической и технологической оснащенности организации и социальное развитие производится с учетом всех источников финансирования.

9. Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы.

10. Показатели эффективности Инвестиционной программы.

- срок окупаемости;

- дисконтированный срок окупаемости;

- внутренняя норма доходности;

- чистый дисконтированный доход;

- индекс доходности;

- эффект от реализации инвестиционной программы.

11. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК для потребителей.

- Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги организаций коммунального комплекса.

12. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

4. СРОКИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания. Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) № 171 от 26.04.2007г. «Об утверждении порядка согласования инвестиционных программ регулируемых организаций».

Приложение 1

К техническому заданию на разработку инвестиционной программы по развитию коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИЧЕСТВО (объем, протяженность и пр.) |
| --- | --- | --- |
|  | Проектные работы |  |
| 1 | Проект на газификацию "г. Мирный. Застройка микрорайона Заречный. Квартал индивидульных жилых домов. Газоснабжение" | 1 |
| 2 | Проект на газификацию "г. Мирный. Газоснабжение индивидуальных жилых домов 19 квартала и района улицы Весенняя", производственной базы "МАУ ГЖКХ"(Микрорайон IVа, IVб, Vа, Vг.) | 1 |
| 3 | Проект на газификацию "г. Мирный. Газоснабжение индивидуальных жилых домов Разработка проекта газификации микрорайонов IX а, (п. Газовик), IX б, IX в" | 1 |
|  | Строительно-монтажные работы |  |
|  | Микрорайон XI (п. Заречный) |  |
| 1 | Строительство АГРС, 5000 м3/ч, шт | 1 |
| 2 | Строительство газопровода среднего давления от вновь построенной АГРС, Dy=100 мм, м | 3455 |
| 3 | Строительство газораспределительных пунктов (ГРП) в районе ул. Восточная с подключением к вновь построенному газопроводу среднего давления, шт | 2 |
| 4 | Строительство газопровода низкого давления в районе существующей застройки (ул. Восточная, ул. Кузьмина) с подключением к ГРП, Dy=50мм, м (сектор а) | 2293 |
| 5 | Строительство газораспределительных пунктов (ГРП) в районе первой очереди строительства с подключением к вновь построенному газопроводу среднего давления, шт | 3 |
| 6 | Строительство газопровода низкого давления в районе первой очереди строительства с подключением к ГРП, Dy=50мм, м (сектор б, в) | 6260 |
| 7 | Строительство газораспределительных пунктов (ГРП) в районе подлежащем застройке к расчетному периоду с подключением к вновь построенному газопроводу среднего давления, шт | 2 |
| 8 | Строительство газопровода низкого давления в районе подлежащем застройке к расчетному периоду с подключением к ГРП, Dy=50мм, м (сектор г, д) | 3249 |
|  | Микрорайон IV а, IV б, V а, V г (.район ул. Аммосова-Гагарина) |  |
| 1 | Строительство газопровода среднего давления в районе микрорайонов IV а, IVб, V а, (ул. Аммосова-Гагарина-Индустриальная-Ленина) с врезкой в действующий газопровод, Dy=100 мм, м | 3160 |
| 2 | Строительство газораспределительных пунктов (ГРП) в районе ул. Гагарина для микрорайона Vг, с подключением к действующему газопроводу среднего давления, шт | 2 |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления в микрорайоне Vг (первая очередь строительства) с подключением к ГРП, Dy=50мм, м | 3194 |
| 4 | Строительство газораспределительных пунктов (ГРП) в районе существующей застройки и второй очереди строительства (микрорайоны IV а, IV б, V а) с подключением к вновь построенному газопроводу среднего давления, шт. | 6 |
| 5 | Строительство газопровода низкого давления в районе существующей застройки и второй очереди строительства (микрорайоны IV а, IV б, V а) с подключением к ГРП, Dy=50мм, м | 8250 |
|  | Микрорайон IX а, (п. Газовик), IX б, IX в (район ул. 50 лет Октября) |  |
| 1 | Строительство газопровода среднего давления по улице 50 лет Октября, с закольцовкой в районе микрорайонов IX б, IX в, к микрорайону IX а, (п. Газовик), с подключению к действующему газопроводу, Dy=100мм, м | 3020 |
| 2 | Строительство газораспределительного пункта (ГРП) в районе п. Газовик (микрорайон IX а) с подключением к вновь построенному газопроводу среднего давления, шт. | 1 |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления в районе существующей застройки (IX а, (п. Газовик)) с подключением к ГРП, Dy=50мм, м | 1250 |
| 4 | Строительство газораспределительных пунктов (ГРП) в районе нового строительства (микрорайон IX б, IX в), с подключением к вновь построенному газопроводу среднего давления, шт. | 3 |
| 5 | Строительство газопровода низкого давления в районе нового строительства (микрорайон IX б, IX в) с подключением к ГРП, Dy=50мм, м | 4130 |
|  | ИТОГО ПО ГАЗИФИКАЦИИ г. МИРНОГО |  |