| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Город Мирный» МИРНИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН «Мииринэй куорат» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ ДЬАhАЛТАТА УУРААХ |
| --- | --- | --- |

от «_28_» ___10___ 2020 г.					                 	 №__1098___

Об установлении нормативов водоотведения

по составу сточных вод в централизованную

систему водоотведения г. Мирного и признании утратившим

силу Постановления городской Администрации

от 28.04.2017 № 671

В целях предупреждения загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, защиты системы водоотведения от вредного воздействия загрязняющих веществ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации Российской Федерации", городская Администрация постановляет:

- Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) города Мирного согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

- Утвердить перечень материалов и веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения города Мирного согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

- Установить, что нормативы водоотведения не распространяются на управляющие организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья, объединения товариществ собственников жилья.

- Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный», разместить на официальном сайте городской Администрации.

- Признать утратившим силу Постановление городской Администрации от 28.04.2017 № 671 «Об установлении нормативов водоотведения по составу сточных вод в централизованную систему водоотведения на территории МО «Город Мирный».

- Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 1-го Заместителя Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям С.Ю. Медведь.

Глава города				   	                                                К.Н. Антонов

Приложение 1

к Постановлению городской Администрации

от _28.10_2020г. № 1098

Расчет нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для

г. Мирного

# Расчет нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод необходимо рассчитывать учитывая соблюдение норм предельно допустимых сбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденные для организаций водопроводно-канализационного хозяйства природоохранными органами, обеспечение проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях, техническую и технологическую возможность очистных сооружений коммунальной канализации очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ.

# Исходные данные для расчетов:

# НДС – допустимая концентрация загрязняющего вещества в очищенных сточных водах, утвержденные Ленским БВУ на выпуске из системы канализации в водный объект, мг/л;

# Н – допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах абонентов, поступающих на очистные сооружения, мг/л;

# Э – эффективность удаления загрязняющих веществ КОС БО, %;

# Н = НДС*100/(100-Э)

| № п/п | Вещества | Ед. изм. | НДС, мг/дм3 | Э, % | Н, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества* | мг\дм3 | 4,36 | 93,46 | 300 |
| 2 | БПК5* | мг\дм3 | 2,26 | - | 500 |
| 3 | ХПК* | мг\дм3 | 44,9 | 66,02 | 700 |
| 4 | Хлориды | мг\дм3 | 142 | 0,00 | 142 |
| 5 | Сульфаты | мг\дм3 | 53,8 | 0,00 | 53,8 |
| 6 | Алюминий | мг\дм3 | 0,04 | 9,09 | 0,04 |
| 7 | Железо | мг\дм3 | 0,15 | 37,42 | 0,24 |
| 8 | Аммоний* | мг\дм3 | 1,054 | 90,49 | 25 |
| 9 | Нефтепродукты | мг\дм3 | 0,08 | 56,79 | 0,19 |
| 10 | Фенолы | мг\дм3 | 0,0048 | 81,94 | 0,03 |
| 11 | Фосфор фосфатов* | мг\дм3 | 2,71 | 44,98 | 12 |
| 12 | Жиры | мг\дм3 | 0,37 | 46,57 | 0,69 |
| 13 | АПАВ | мг\дм3 | 0,1 | 83,49 | 0,61 |
| 14 | Цинк | мг\дм3 | 0,01 | 25,95 | 0,014 |
| 15 | Медь | мг\дм3 | 0,001 | 68,85 | 0,003 |

# *В соответствии с Приложение № 7 ППРФ № 644

# Приложение 2

# к Постановлению городской Администрации

от _28.10_2020г. № 1098

# Перечень материалов и веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения города Мирного

# 1. Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенах, в том числе:

# - окалина;

# - известь;

# - песок;

# - гипс;

# - перо, отходы убоя и обработки птиц и животных;

# - металлическая стружка;

# - каныга;

# - грунт;

# - строительные отходы и мусор;

# - твердобытовые отходы;

# - производственные отходы и шламы от локальных (местных) очистных сооружений;

# - всплывающие вещества;

# - нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и др.

# 2. Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации, в том числе:

# - с температурой более 40 °С;

# - с уровнем 6,5 > pH > 8,5;

# - ХПК: БПК 1,5; полн. ( - ХПК: БПК 2,5; 5 ( - кислоты;

# - щелочи и др.

# 3. Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы, взрывоопасные, токсичные и горючие газы, в том числе:

# - сероводород;

# - сероуглерод;

# - окись углерода;

# - цианистый водород;

# - пары летучих ароматических соединений;

# -растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод, ацетон, толуол и т.п.).

# 4. Концентрированные и маточные растворы.

# 5. Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности "гипертоксичная".

# 6. Сточные воды, содержащие микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний.

# 7. Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности.