Порядок  выдачи УДТГ ОАО «АЛРОСА-ГАЗ» разрешения

на производство работ в охранной зоне

1. «Разрешение на производство работ в охранной зоне» может быть выдано только при условии наличия у производителя работ проектной документации, на которой нанесены действующие трубопроводы и его сооружения.

2. До начала работ в охранной зоне генподрядная организация с участием субподрядных организаций должны совместно разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией (УДТГ «АЛРОСА-Газ») мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ и сохранность действующего трубопровода и его сооружений.

В мероприятиях должны быть предусмотрены:

- порядок производства работ в данной зоне;

- места переездов строительных машин и транспорта через действующий трубопровод, оборудование переездов через действующий трубопровод;

- меры, предупреждающие просадку грунта при разработке его в непосредственной близости от действующего трубопровода и при заглублении ниже уровня его заложения;

- меры предосторожности, обеспечивающие безопасное ведение работ (снижение давления в действующем трубопроводе или др.);

3. Приказом по организации, производящей строительные работы, из числа ИТР должно быть назначено лицо, ответственное за производство работ (руководитель работ) и взаимодействие со службами УДТГ ОАО «АЛРОСА-Газ» на период выполнения работ в охранной зоне.

4. Бухгалтерией УДТГ выписывается, для оплаты генподрядной организацией, счет за выдачу разрешения на производство работ в охранной зоне.

5. В случае необходимости стравливания газа на период проведения работ, выполняется расчет стравливаемых объемов газа и его стоимость и выписывается соответствующий счет генподрядной организации на оплату.

6. После подготовки всей обозначенной в пп. 1 - 3 документации и оплате  генподрядной организацией выставленных, обозначенных в пп. 4 – 5, счетов, выдается «Разрешение на производство работ в охранной зоне»;

7. При выдаче «Разрешения», при необходимости, указываются этапы работ, выполняемые в присутствии представителя УДТГ ОАО «АЛРОСА-Газ».

В процессе строительства строительная организация обязана письменно, за 5 суток до начала, уведомить эксплуатирующую организацию (ОАО «АЛРОСА-Газ») о времени производства тех этапов работ, специально указанных в выданном разрешении, при которых необходимо присутствие представителя ОАО «АЛРОСА-Газ».